#### Guide d’installation et d’utilisation de la cabine de douche SILVER

Cher client, nous vous remercions pour la confiance que vous portez à la société AURLANE et vous félicitons pour votre choix de cabine. Lisez attentivement ces quelques pages qui vous guideront pour votre installation et votre utilisation de la cabine de douche en toute sécurité.

Remarques très  importantes  avant installation :

1/ l’installation de cette cabine de douche nécessite d’être réalisée par un professionnel du sanitaire. Notre société décline toute responsabilité et se réserve le droit de ne pas assurer pas sa garantie dans le cas où ce produit ne serait pas installé par du personnel qualifié.

2/ La pression de l’eau alimentée doit être comprise entre 3 et 4 bars. Le dépassement de ces limites influence l’utilisation normale du produit. Si la pression de l’eau est très basse, il est conseillé d’installer une pompe de pression, contacter pour cela votre distributeur de matériel sanitaire. Si la pression est trop importante, la tuyauterie de la cabine risque de fuir.

3/ Afin de faciliter le montage final de la cabine, certains composants comme les buses ou la robinetterie peuvent être pré-montés sur le produit. Toutefois, il est impératif de contrôler le serrage des éléments et de vérifier l’étanchéité de l’ensemble avant la mise en eau définitive.

4/ Si votre cabine comporte de l’électronique, tous les branchements électriques doivent être conformes aux règles de sécurité et aux normes européennes en vigueur. Aucune garantie ne sera assurée dans le cas où ce produit ne serait pas installé de façon conforme aux réglementation en vigueur.

Avant de procéder à l’installation de votre cabine de douche, munissez vous des outils suivants : un niveau, un pistolet et un tube de gel silicone transparent (si montage avec silicone), un tournevis cruciforme, une clef anglaise ou un pince fine.

#### Présentation du produit

La cabine de douche AURLANE utilise un acrylique de très haute qualité qui garantit une grande longévité au produit. La structure en aluminium de la paroi vous assure, quant à elle une garantie anti-corrosion. L’utilisation de verre sécurité, de matériaux nobles et de composants ultra-fiables ainsi qu’une fabrication rigoureuse confèrent à la cabine AURLANE non seulement une garantie de sécurité mais aussi de fiabilité.

NB: Notre Société s’efforce toujours d’améliorer la qualité du produit et d’effectuer des modifications sur ses modèles pour améliorer leur confort d’utilisation. Nous sommes désolés si les informations ou les descriptifs donnés dans ce livret diffèrent quelque peu du produit acheté.

| Installation du receveur |  |
| --- | --- |
| Positionner le receveur à son endroit de pose. A l’aide d’un niveau et en réglant les vis des pieds du receveur, assurez-vous que ce dernier soit parfaitement horizontal. |  |
| Vissez la bonde d’évacuation sur le receveur. Le joint en caoutchouc doit être positionné sous le receveur |  |

| Finitions de de la façade pré-montée en verre |  |
| --- | --- |
| Fixez les poignées sur les 2 parois coulissantes |  |
| Ajustez la fermeture des portes en serrant les roulettes. N’hésitez pas à frappez légèrement sur le joint magnétique à l’aide d’un maillet en bois si l’étanchéité de la fermeture des portes n’est pas parfaite. |  |

| Installation du fond |  |
| --- | --- |
| Positionner le fond en acrylique ainsi que la paroi en verre que vous venez de monter sur le receveur ainsi que son toit |  |
| Fixer le fond acryl sur les montants verticaux de la paroi à l’aide des vis autotaraudeuses |  |
| Fixer le fond acryl sur le receveur et sur le toit (optionnel) à l’aide des visses et boulons. Si vous avez choisi l’option toît ; il est nécessaire d’installer la façade pré-montée en verre avant de poser et fixer le toît. |  |
| Fixer la douche de tête à l’alimentation en eau grâce au long tuyau et à l’embout avec un écrou (si vous avez choisi l’option toît) |  |
| Installez alors la douchette comme sur la figure. Veillez à ce que le tuyau d’alimentation en eau de la douchette soit bien raccordé à l’arrière de la cabine |  |
| Siliconage de la cabine |  |
| A l’aide d’un tube silicone, déposer du gel sur tout le pourtour du receveur en insistant sur les coins |  |
| Déposer du gel à l’arrière de la cabine le long des jonctions entre les éléments ainsi que le long des parois fixes à l’intérieur de la cabine Laisser sécher 24heures au moins |  |

| Installation sur les arrivées et évacuation d’eau |  |
| --- | --- |
| Raccorder les 2 flexibles d’arrivée d’eau à votre installation (taille 15/21). Le raccordement de la bonde se fait par un tuyau (fourni selon les modèles) de diamètre 40mm. Utiliser pour cela le joint cônique et l’écrou en plastique fourni. |  |
| Utilisation et nettoyage de la cabine |  |
| UTILISATION : Votre cabine dispose de 2 robinets situés sur la partie centrale : Le mitigeur (robinet du bas) vous permet de régler la température et le débit de l’eau : à gauche, l’eau chaude et à droite l’eau froide. L’inverseur (robinet du haut) vous permet de sélectionner la fonction de votre douche. Il existe 3 positions: la douchette à main, la douche de tête ou douche pluie (optionnel) et le système de jets massants. A vous de choisir la fonction en tournant le robinet sur la position choisie. Remarques Importantes Cette cabine de douche est un produit conçu pour contribuer aux économies des sources d’énergie. Si votre installation d’eau chaude utilise un chauffe-eau au gaz, il est idéal de choisir un chauffe-eau de 6-8 litres. La pression de l’eau alimentée doit être comprise 2 à 4 bars. Le dépassement de ces limites influence l’utilisation normale du produit. Si la pression de l’eau est très basse, il est conseillé d’installer une pompe de pression, contacter pour cela votre distributeur de matériel sanitaire. Si la pression est trop importante, la tuyauterie de la cabine risque de fuir. NETTOYAGE : Le nettoyage quotidien de l’ensemble de la cabine de douche peut être fait à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge (coté mousse) contenant un produit ou une crème d’entretien. Attention à ne pas utiliser des agents de nettoyage contenant de l’acétone ou bien de l’eau ammoniacale (eau de Javel), les parois en acrylique pourraient jaunir rapidement. Veillez à nettoyer régulièrement la cabine et particulièrement les vitres avec un produit anticalcaire. |

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| L’eau fuit par une des buses hydro-massantes de la cabine | Plusieurs possibilités se présentent selon votre type de buse : La buse est mal vissée sur sa connexion en T ou le joint est absent. Dans ce cas revisser le T et s’assurer de la présence du joint. La buse n’est pas serrée sur le panneau de la cabine ou le joint en caoutchouc situé entre la buse et le panneau est absent ou détérioré. Serrez alors la buse sur le panneau grâce à l’écrou ou contactez votre revendeur pour recommander un joint d’étanchéité. Un des constituants de la buse est détérioré. Vous pouvez la dévissez pour contrôler l’état du joint intérieur et du ressort (si existant). Si le joint intérieur et le ressort sont en bon état mais que la buse continue de fuir, contactez votre revendeur pour recommander une buse. |
| L’eau fuit par un tuyau de connexion des buses | Les colliers en plastiques ou métal qui permettent de serrer les tuyaux sur les buses ne sont pas assez serrés. Resserrez les à l’aide d’une pince. S’ils sont défectueux, contactez votre revendeur. La pression d’eau dépasse 4 bars, abaissez votre pression. La tuyauterie n’est pas dimensionnée pour supporter plus de 4 bars de pression. |
| L’eau fuit par les parois de la cabine (cas d’un montage avec silicone) | L’étanchéité du produit n’a pas été faite correctement : Il est impératif de siliconer la cabine de l’intérieur et notamment au niveau des coins en contact avec le receveur Il est également possible que de l’eau s’infiltre au niveau des trous de vis présents sur le receveur. Dans ce cas, devissez les vis, appliquez un point de silicone dans le trou et revissez la vis L’eau peu s’infiltrer dans les profilés en aluminium de la façade ou encadrant les parois en verre : par les trous des vis fixées sur ceux-ci : dans ce cas devissez les vis, appliquez un point de silicone dans le trou et revissez les vis à cause d’une mauvaise jonction entre 2 profilés aluminium : les 2 profilés ne sont pas en contact et n’ont pas été correctement serrés l’un à l’autre et il reste un jour entre les 2. Dans ce cas, il est impératif de démonter les 2 profilés et de les resserrer de façon à ce qu’il soit parfaitement en contact. à cause d’un mauvais positionnement du joint d’étanchéité entre le verre et le profilé aluminium. Ce problème peut être rapidement résolu en effectuant un joint silicone de la même façon que si vous mastiquiez un carreau de fenêtre. |
| La robinetterie fuit | Vérifier si les joints entre la paroi et le mitigeur sont existants et bien positionnés. N’hésitez pas à dévisser la robinetterie si elle est déjà fixée sur la paroi. Si vous ne constatez pas de problème au niveau des joints, contactez votre revendeur pour recommander un autre mitigeur. |
| Le panneau de contrôle ne fonctionne pas | Vérifiez que votre prise électrique fonctionne. Vous devez entendre un BIP lors de la mise sous tension de la cabine. Si vous ne l’entendez pas, contrôler le fusible sur le boîtier électrique de la cabine et contrôler le branchement entre le panneau de contrôle et le boîtier électronique. Si le problème persiste contacter votre revendeur. |
| La porte est mal ajustée et ne ferme pas correctement | Avant toute chose vérifier le serrage des roulettes : vous avez remarqué que les roulettes ont un axe décentré. Pour que la fermeture soit parfaite, il est impératif que l’axe du décentrage soit dans la même orientation pour l’ensemble des roulettes. Si la fermeture de vos portes s’effectue à l’aide d’un joint magnétique fixé sur un profilé en aluminium, il est possible que le profilé ne soit pas enfoncé de façon uniforme sur toute la longueur de paroi en verre. Dans ce cas n’hésitez pas à frapper sur la tranche à l’aide d’un maillet en bois ou plastique pour enfoncer le profilé. De façon inverse utilisez un tournevis plat et utilisez le même maillet pour frappez sur la tranche du profilé de façon à le faire ressortir de la paroi en verre. |
| Le panneau de contrôle indique l’erreur E1 ou E2 | L’eau n’arrive pas vers le boîtier hammam, vérifier que votre mitigeur est ouvert (comme si vous preniez une douche) et que l’inverseur est sur la position OFF |
| Pour tout autre problème avec votre cabine, merci de vous rapprocher de votre revendeur. |