Guide d’installation et d’utilisation de la cabine 7 mondes

Version HAMMAM

Version HYDRO

Cher client, nous vous remercions pour la confiance que vous portez à la société AURLANE et vous félicitons pour votre choix de cabine. Lisez très attentivement ces quelques pages qui vous guideront pour votre installation et votre utilisation de la cabine de douche en toute sécurité.

Remarques très  importantes  avant installation :

1/ l’installation de cette cabine de douche nécessite d’être réalisée par un professionnel du sanitaire. Notre société décline toute responsabilité et se réserve le droit de ne pas assurer pas sa garantie dans le cas où ce produit ne serait pas installé par du personnel qualifié.

2/ La pression de l’eau alimentée doit être comprise entre 3 et 4 bars. Le dépassement de ces limites influence l’utilisation normale du produit. Si la pression de l’eau est très basse, il est conseillé d’installer une pompe de pression, contacter pour cela votre distributeur de matériel sanitaire. Si la pression est trop importante, la tuyauterie de la cabine risque de fuir.

3/ Afin de faciliter le montage final de la cabine, certains composants comme les buses ou la robinetterie peuvent être pré-montés sur le produit. Toutefois, il est impératif de contrôler le serrage des éléments et de vérifier l’étanchéité de l’ensemble avant la mise en eau définitive.

4/ Si votre cabine comporte de l’électronique, tous les branchements électriques doivent être conformes aux règles de sécurité et aux normes européennes en vigueur. Aucune garantie ne sera assurée dans le cas où ce produit ne serait pas installé de façon conforme aux réglementations en vigueur.

Avant de procéder à l’installation de votre cabine de douche, munissez vous des outils suivants : un niveau, un pistolet et un tube de gel silicone transparent (si montage avec silicone), un tournevis cruciforme, une clef anglaise ou un pince fine.

#### Présentation du produit

La cabine de douche AURLANE utilise un acrylique de très haute qualité qui garantit une grande longévité au produit. La structure en aluminium de la paroi vous assure, quant à elle une garantie anti-corrosion. L’utilisation de verre sécurité, de matériaux nobles et de composants ultra-fiables ainsi qu’une fabrication rigoureuse confèrent à la cabine AURLANE non seulement une garantie de sécurité mais aussi de fiabilité.

NB: Notre Société s’efforce toujours d’améliorer la qualité du produit et d’effectuer des modifications sur ses modèles pour améliorer leur confort d’utilisation. Nous sommes désolés si les informations ou les descriptifs donnés dans ce livret diffèrent quelque peu du produit acheté.

Préparation de l’installation dans la salle de bains

Voici le schéma idéal de votre installation dans votre salle de bains. Veillez à bien respecter les différentes cotes.

Assemblage de la cabine

| Votre cabine contient les éléments suivants 1- Toit en acrylique 8- Receveur en acrylique 2- 2 Profilés courbés en aluminium 9- Douchette et flexible 3- Panneau de fond en acrylique 10- Massage de pieds 4- Paroi droite de fond en verre 11- Etagère en verre 5- Paroi gauche de fond en verre 12- 2 poignées en inox 6- 2 parois fixes en verre + 2 montants verticaux en aluminium 13- 8 roulettes (fixées aux portes vitrées) 7- 2 parois coulissantes en verre 14- 2 boules de support pour massage de pied |  |
| --- | --- |
| A l’aide du maillet en bois (ou d’un marteau, en recouvrant la surface à l’aide d’un chiffon très épais), assembler les 2 parois fixes en verre dans les rails des montants verticaux en aluminium. Ne pas hésiter pas à frapper la surface de plusieurs coups secs pour faire rentrer le joint en plastique transparent. Attention au sens d’assemblage : les trous dans les profilés horizontaux doivent se trouver à l’intérieur de la courbure des parois en verre. |  |
| L’étape suivante est la plus délicate et nécessite d’être réalisée à 2 personnes. Assembler les parois fixes en verre l’une après l’autre dans les profilés arrondis en aluminium. (Le sens des profilés est repéré par une flèche). N’hésitez pas à frapper la surface de plusieurs coups secs pour faire rentrer le joint transparent dans le profilé. Visser d’abord les profilés en arc de cercle aux profilés du milieu puis aux profilés des bords comme indiqué sur la figure. Cette opération peut prendre du temps : il est important que les joints en plastique transparent soient parfaitement assemblés dans les profilés afin d’assurer une étanchéité parfaite de la paroi. |  |
| Fixer alors les parois coulissantes sur les rails des profilés en aluminium. Si les roulettes sont déjà montées sur les parois, il faut les démonter pour les fixer sur le rail puis les remonter sur les parois suivant le dessin. Visser les 2 poignées en inox sur les portes coulissantes. Vous avez effectué la partie la plus difficile du montage de votre cabine |  |
| Visser le siphon en plastique blanc sur le receveur. Un joint en silicone permettra d’assurer l’étanchéité. Positionner le receveur à son endroit de pose. A l’aide d’un niveau et en réglant les vis des pieds du receveur, assurez-vous que ce dernier soit parfaitement horizontal. |  |
| Fixer alors le panneau en acrylique central sur le receveur et visser le boîtier électronique (version hammam) sur ce panneau comme indiqué sur les figures suivantes Version Hammam : Raccorder le tuyau de sortie de la vapeur d’eau sur le coté gauche du panneau et le tuyau de vidange du hammam (flexible inox) sur le coté droit du panneau. Insérer la sonde de température dans son logement sous le robinet. Raccorder le tuyau d’arrivée d’eau pour le hammam sur le robinet. |  |
| Fixer les panneaux de fond en verre dépoli à la plaque centrale. Attention, le coté de gauche (vu de l’intérieur) est celui où figurent les trous pour fixer l’étagère et le massage de pieds. |  |
| Poser ensuite la paroi en verre sur le receveur. Insérer les plaques de fond en verre dans les rails verticaux des profilés en aluminium. A l‘aide des vis courtes, fixer la paroi aux plaques de fond en verre. Attention : le haut de la paroi est indiqué par le logo CE La paroi doit être fixée au receveur et au toit de la cabine grâce aux vis longues |  |
| Poser alors le toit sur la cabine et le fixer à l’aide des vis et des boulons comme sur la figure. A l’arrière de la cabine, raccorder alors la prise du ventilateur ainsi que celle de la lumière et du haut-parleur |  |
| Fixer l’étagère et le massage de pieds comme sur la figure (utiliser les 2 boules en plastique pour ce dernier). Fixer alors la douchette à main, raccorder le tuyau de la douche de tête à l’inverseur de fonction, utiliser le circlipse en plastique noir pour le raccordement. Fixer les 2 joints en caoutchouc gris dans les rails des profilés en arc de cercle. Utiliser un cutter pour les couper à la bonne taille. Effectuer ensuite les raccordement des différentes fiches électriques figurant sur la figure suivante. |  |

Déplacer alors la cabine à l’endroit définitif de pose, raccorder le siphon à l’évacuation d’eau, brancher les 2 flexibles d’alimentation aux arrivées d’eau, brancher la prise électrique et celle de téléphone.

Quelques autres conseils de montages :

- Pour garantir l’ étanchéité de la cabine, il est impératif de siliconer les différents éléments, notamment au niveau de la jonction entre le receveur et le corps de la douche

- Pour une meilleure évacuation de la vapeur d’eau, il est conseillé de raccorder le tuyau du ventilateur de la cabine sur une VMC préalablement installée dans votre salle d’eau (tuyau de raccordement non fourni)

- Sur la version Hammam, vous pouvez également raccorder une chaîne stéréo, un lecteur CD ou tout autre appareil de musique à la cabine en utilisant les prises stéréo situées sous le boîtier gris à l’arrière de la cabine

Remarques :

- Cette cabine de douche est un produit conçu pour contribuer aux économies des sources d’énergie. Si votre installation d’eau chaude utilise un chauffe-eau au gaz, il est idéal de choisir un chauffe-eau de 6-8 litres.

- La pression de l’eau alimentée doit être comprise entre 0.2 et 0.4 MPA. Le dépassement de ces limites influence l’utilisation normale du produit. Si la pression de l’eau est très basse, il est conseillé d’installer une pompe de pression, contactez pour cela votre distributeur de matériel sanitaire.

Cette cabine est conçue pour 1 seule personne. N’essayez pas d’y monter à plusieurs.

- PARAMETRES ELECTRIQUES

Voici les différents paramètres électriques de votre cabine

| Tension d’utilisation | Fréquence normale d’utilisation | Puissance normale de la machine à vapeur (version hammam) | Consommation en mode veille (cabine éteinte) | Tension du circuit électrique interne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~ 220V | 50Hz | 2.8kW | 4-6W | 12V |

Pour une utilisation de la cabine et du système de vapeur (version hammam) en toute sécurité, l’équipement électrique de la maison doit être conforme aux normes françaises en vigueur.  Par ailleurs, la tension et la fréquence du courant doivent être conformes à la tension utilisée par la cabine. Si la tension du courant électrique est supérieure à 250V ou inférieure à 190V, la cabine risque de ne pas fonctionner.

La cabine doit être connectée à une prise électrique de 16A. Il est impératif d’utiliser une prise électrique contenant une prise de terre. Le circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur différentiel 32mA

Remarques :

- Durant son utilisation, la cabine est confrontée à une atmosphère très humide. Ainsi, pour assurer la sécurité de l’installation finale, il est recommandé d’utiliser un électricien qualifié pour le montage et le branchement de la cabine.

- Le client ne doit pas changer ou modifier lui-même les éléments de la cabine mais faire appel à son plombier ou un électricien compétent.

- Dans le cas où une intervention technique sur la cabine nécessiterait de déconnecter le panneau électrique situé à l’arrière de la cabine des autres composants, il est interdit de couper les fils d’alimentation. Débrancher soigneusement les différentes prises sur les composants et le panneau. Une coupure de ces fils puis un raccord avec du scotch, du chatterton ou même un domino électrique risquerait d’engendrer des pertes de tension, provoquer des hydrocutions ou des brûlures lors du fonctionnement ultérieur de la cabine.

- Avant de débrancher tout boîtier électronique de la cabine, vérifier que la cabine est hors tension.

# UTILISATION DE LA CABINE DE DOUCHE

Le panneau de contrôle :

Le schéma suivant décrit les différentes fonctions de la cabine. Selon votre modèle de cabine (hydro ou hammam) le nombre de boutons et les fonctions peuvent varier. Merci donc de prendre en compte seulement les boutons qui correspondent à ceux figurant sur votre panneau de contrôle.

Remarque : certains modèles de cabine disposent d’une télécommande qui reprend les principales fonctions du panneau de contrôle. Référez vous au descriptif ci dessus

La chromothérapie

2 pressions successives sur le bouton de la lumière vous permettront de lancer le système de chromothérapie.

La chromothérapie est une méthode d'harmonisation et d'aide à la guérison naturelle des maladies par les couleurs.  Les  couleurs  correspondent  à  des  vibrations  ayant  des  vitesses,  des longueurs d'onde, des  rythmes  différents.  Ils exercent une  influence  physique,  psychique  et  émotionnelle  dont nous ne sommes généralement pas conscients et permettent à notre énergie vitale d'atteindre un état facilitant grandement l'autoguérison.

Grâce à une diffusion continue des couleurs les unes après les autres, le système de chromothérapie des cabines 7 mondes vous apporte tous ces bienfaits lors de votre douche.

LES PROPRIETES DES COULEURS

| COULEUR | ACTION PHYSIQUE | ACTION PSYCHIQUE |
| --- | --- | --- |
| ROUGE | Stimulant du foie et de la circulation du sang. Aide en cas de bronchite, d'impuissance et rhumatisme | Stimule l'esprit pour des épreuves à court terme |
| ORANGE | Couleur anti-fatigue, stimule le système respiratoire et aide à la fixation du calcium | Favorise la bonne relation corps-esprit, augmente l'optimisme,tonique sexuel. |
| JAUNE | Donne de l'énergie au système digestif et du tonus aux muscles. Laxatif. Aide en cas d'eczéma. | Stimule l'intellect, anti-fatigue mentale, anti-mélancolie. |
| VERT | Couleur sédative. Repose et fortifie la vue. Tempère l'excitation sexuelle. Diminue la tension sanguine. Soulage les ulcères. | Soulage l'insomnie. Calme la nervosité et la colère. "Change" les idées. |
| TURQUOISE | Régénération de la peau. Calme les douleurs violentes et soudaines. | Calmante et reposante après les travaux intellectuels. |
| BLEU | Fébrifuge, antiseptique et astringent. rafraîchissant. Aide en cas d'asthme, d'excès de poids, de cellulite. | Combattre l'égoïsme. Effet de paix et tranquilité. Le bleu "ouvre" le mental. |
| ROSE | A de bons effets sur les cas suivants : sciatique, épilépsie, crampes et anémies. | Diminue l'angoisse, la phobie et la peur, élimine la haine et la violence. |

Les fonctions hydromassages et hammam

Lorsque vous pénétrez dans votre cabine pour prendre une douche, appuyez sur le bouton de mise en marche de la cabine.

La cabine comporte 2 robinets : un inverseur de fonction (qui vous permet de sélectionner les différentes positions d’hydromassage) et un mitigeur pour régler le débit et la température de l’eau.

Schéma des robinets

Pour utiliser une des fonctions, tournez l’inverseur, sélectionnez votre position et ouvrez le mitigeur d’eau.

Pour utiliser le hamman, tournez le bouton en position OFF et appuyez sur le bouton du hammam sur votre panneau de contrôle. Pour profiter d’un bain de vapeur parfumé vous pouvez disposer des pastilles odorantes (non fournies) qu’il faudra disposer à l’intérieur du petit boîtier blanc situé sous le siège à droite.

Lorsque vous avez fini d’utiliser la cabine, sortez de celle-ci et appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche pour l’éteindre. Sur la version Hammam, il est important de bien refermer les portes derrière vous pour permettre au système de stérilisation de fonctionner en toute sécurité. 1 minute après l’extinction de la cabine, l’ozonateur se met automatiquement en marche et stérilise la cabine. Cette stérilisation à l’ozone permet d’éliminer les impuretés et bactéries contenues dans l’air. Cette opération dure environ 4 minutes. Si vous venez d’utiliser la fonction hammam, le système de vidange du réservoir de vapeur se met en marche. Après quelques minutes, le système de nettoyage s’arrêtera automatiquement.

###### Remarques importantes

  - Sur la version Hammam, ne pas tenter d’appuyer sur le bouton de marche / arrêt de la cabine alors que vous prenez une douche. En effet, l’arrêt de la cabine mettra automatiquement en marche le système de stérilisation.

  - Les personnes ayant bu de l’alcool, souffrant d’hypertension, étant asthmatiques ou souffrant de cardiopathie, ne doivent pas prendre de hammam

  - Les enfants non accompagnés ne doivent pas prendre de bain de vapeur.

  - Veillez à vous trouver en dehors de la cabine lorsque que vous l’éteignez puis à fermer les portes afin de laisser travailler le système de stérilisation de la cabine (version hammam).

# NETTOYAGE

Le nettoyage quotidien de l’ensemble de la cabine de douche peut être fait à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge (coté mousse) contenant un produit ou une crème d’entretien. Attention à ne pas utiliser des agents de nettoyage contenant de l’acétone ou bien de l’eau ammoniacale, les éléments en acrylique pourraient jaunir rapidement.

Nettoyer régulièrement la cabine et particulièrement les vitres avec un produit anticalcaire.

S’il existe des éraflures sur la surface de la cabine de douche, il est possible de les frotter avec un papier abrasif accompagné d’eau, d’enduire la surface avec une pâte rénovatrice pour l’acrylique et enfin de polir l’acrylique avec un chiffon doux. L’acrylique retrouvera sa brillance d’origine.

Ne pas nettoyer la surface de la douche avec des ustensiles coupants ou des agents de nettoyage contenant des granulés rugueux. Vous risqueriez de rayer l’acrylique.

# TRANSPORT ET STOCKAGE

Si votre cabine venait à être stockée ou transportée avant ou après son installation, ne la renversez pas, ne la posez pas sur le coté et ne la superposez pas avec des objets lourds ou volumineux.

Toutefois, s’il était nécessaire de la transporter, faîtes attention à bien la protéger avec du papier à bulle et du carton. Evitez au maximum de lui donner des coups et de la faire trop trembler sous peine de dysfonctionnements futurs.

Si votre cabine doit être inutilisée pendant quelque temps, assurer vous qu’elle reste dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité, afin de garantir le bon fonctionnement du système électrique.

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| L’eau fuit par une des buses hydro-massantes de la cabine | Plusieurs possibilités se présentent selon votre type de buse : La buse est mal vissée sur sa connexion en T ou le joint est absent. Dans ce cas revisser le T et s’assurer de la présence du joint. La buse n’est pas serrée sur le panneau de la cabine ou le joint en caoutchouc situé entre la buse et le panneau est absent ou détérioré. Serrez alors la buse sur le panneau grâce à l’écrou ou contactez votre revendeur pour recommander un joint d’étanchéité. Un des constituants de la buse est détérioré. Vous pouvez la dévissez pour contrôler l’état du joint intérieur et du ressort (si existant). Si le joint intérieur et le ressort sont en bon état mais que la buse continue de fuir, contactez votre revendeur pour recommander une buse. |
| L’eau fuit par un tuyau de connexion des buses | Les colliers en plastiques ou métal qui permettent de serrer les tuyaux sur les buses ne sont pas assez serrés. Resserrez les à l’aide d’une pince. S’ils sont défectueux, contactez votre revendeur. La pression d’eau dépasse 4 bars, abaissez votre pression. La tuyauterie n’est pas dimensionnée pour supporter plus de 4 bars de pression. |
| L’eau fuit par les parois de la cabine (cas d’un montage avec silicone) | L’étanchéité du produit n’a pas été faite correctement : Il est impératif de siliconer la cabine de l’intérieur et notamment au niveau des coins en contact avec le receveur Il est également possible que de l’eau s’infiltre au niveau des trous de vis présents sur le receveur. Dans ce cas, devissez les vis, appliquez un point de silicone dans le trou et revissez la vis L’eau peu s’infiltrer dans les profilés en aluminium de la façade ou encadrant les parois en verre : par les trous des vis fixées sur ceux-ci : dans ce cas devissez les vis, appliquez un point de silicone dans le trou et revissez les vis à cause d’une mauvaise jonction entre 2 profilés aluminium : les 2 profilés ne sont pas en contact et n’ont pas été correctement serrés l’un à l’autre et il reste un jour entre les 2. Dans ce cas, il est impératif de démonter les 2 profilés et de les resserrer de façon à ce qu’il soit parfaitement en contact. à cause d’un mauvais positionnement du joint d’étanchéité entre le verre et le profilé aluminium. Ce problème peut être rapidement résolu en effectuant un joint silicone de la même façon que si vous mastiquiez un carreau de fenêtre. |
| La robinetterie fuit | Vérifier si les joints entre la paroi et le mitigeur sont existants et bien positionnés. N’hésitez pas à dévisser la robinetterie si elle est déjà fixée sur la paroi. Si vous ne constatez pas de problème au niveau des joints, contactez votre revendeur pour recommander un autre mitigeur. |
| Le panneau de contrôle ne fonctionne pas | Vérifiez que votre prise électrique fonctionne. Vous devez entendre un BIP lors de la mise sous tension de la cabine. Si vous ne l’entendez pas, contrôler le fusible sur le boîtier électrique de la cabine et contrôler le branchement entre le panneau de contrôle et le boîtier électronique. Si le problème persiste contacter votre revendeur. |
| La porte est mal ajustée et ne ferme pas correctement | Avant toute chose vérifier le serrage des roulettes : vous avez remarqué que les roulettes ont un axe décentré. Pour que la fermeture soit parfaite, il est impératif que l’axe du décentrage soit dans la même orientation pour l’ensemble des roulettes. Si la fermeture de vos portes s’effectue à l’aide d’un joint magnétique fixé sur un profilé en aluminium, il est possible que le profilé ne soit pas enfoncé de façon uniforme sur toute la longueur de paroi en verre. Dans ce cas n’hésitez pas à frapper sur la tranche à l’aide d’un maillet en bois ou plastique pour enfoncer le profilé. De façon inverse utilisez un tournevis plat et utilisez le même maillet pour frappez sur la tranche du profilé de façon à le faire ressortir de la paroi en verre. |
| Le panneau de contrôle indique l’erreur E1 ou E2 | L’eau n’arrive pas vers le boîtier hammam, vérifier que votre mitigeur est ouvert (comme si vous preniez une douche) et que l’inverseur est sur la position OFF |
| Pour tout autre problème avec votre cabine, merci de vous rapprocher de votre revendeur. |

# Text boxes

Bouton de mise en marche : permet d’allumer ou d’éteindre la cabine

Ventilateur : permet d’allumer ou d’éteindre le ventilateur

Téléphone : permet de décrocher ou de raccrocher lors d’un appel téléphonique

Volume : appuyer d’abord sur ce bouton puis sur les boutons + et – pour régler le volume de radio ou de l’auxiliaire

Durée et température du hammam : par des pressions successives, ce bouton permet à l’aide des bouton + et – de régler la durée et la température du hammam

L’écran de contrôle permet d’afficher la température intérieure (selon les modèles) et d’afficher les différentes fonctions en marche dans la cabine (lumière, téléphone, radio, auxiliaire)

Hammam : une simple pression  sur ce bouton lance le hammam. Une nouvelle pression l’éteint

Lumière et chromothérapie (suivant les modèles) : une pression allume la lumière. Une nouvelle pression lance la chromothérapie. Encore une pression et vous éteignez la lumière

Alerte (selon les modèles) : une pression sur ce bouton et une sirène retentit. A n’utiliser qu’en cas de malaise lors d’un hammam

Tuner : appuyer d’abord sur ce bouton puis sur les boutons + et – pour régler la fréquence de la radio ou de l’auxiliaire. Une pression continue sur + ou sur - permet de rechercher automatiquement la fréquence la plus proche

FM / CD : permet de sélectionner une fonction : radio FM ou Auxiliaire. Appuyer une nouvelle fois sur ce bouton pour éteindre la radio

Mémoire : permet de mémoriser une station de radio :

- Allumer la radio en appuyant sur le bouton FM

- Sélectionner une position entre 00 et 15 à l’aide des boutons + et –

- Appuyer une fois sur TUN

- Utiliser les boutons + et – pour rechercher la fréquence à enregistrer

- Appuyer 1 fois sur M. La fréquence est enregistrée sur la position sélectionnée.

+ / - : ces 2 boutons ont plusieurs fonctions :

- ils permettent de sélectionner les différentes stations mémorisées lorsque la radio fonctionne

- ils permettent de régler la température et la durée du hammam

- ils permettent de régler la fréquence de la radio après une pression sur TUN

- ils permettent de régler le volume de la radio après une pression sur VOL

Mitigeur EAU CHAUDE / EAU FROIDE

Inverseur de fonctions

CHAUD

FROID

Massage

de pieds

Douchette

Douche de tête

Jets hydromassants

OFF

(position hammam)